10X（1/3〞）高清一体机机芯式样书

#### 产品型号

FTZ10H72-T2    FTZ10H108-T2

#### 产品外观图

#### 规格参数

| 摄像机 |
| --- |
| 规格型号 | FTZ10H72-T2 | FTZ10H108-T2 |
| 分辨率 | 130万像素 1280（H）X 720（V） | 210万像素 1920（H）X 1080（V） |
| 通讯方式 | RS232 |
| 通讯协议 | HITACHI / SONY VISCA |
| 接口 | LVCMOS-36pFPC（YCbCr 4:2:2）兼容110/LVDS 30P |
| 传感器类型 | 1/3" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 日夜转换模式 | 彩色/黑白/自动 |
| 最低照度 | 彩色：0.1Lux 黑白：0.01Lux |
| 同步方式 | 内同步 |
| 视频输出 | 数字信号 |
| 信噪比 | ≥50dB（AGC OFF） |
| 镜头 |
| IRCUT | IRCUT双滤自动切换 |
| 自动光圈 | 不支持 |
| 光学镜头 | 10X f=5mm～50mm |
| 视场角 | H: 47°（W）～5.3°（T） V：35.6°（W）～3.96°（T） |
| 功能 |
| 曝光模式 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 自动/室内/室外/手动 |
| 聚焦模式 | 自动/手动 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 图片效果 | 自动/彩色/黑白/负片 |
| 电子放大 | —— |
| 背光补偿 | —— |
| 图像冻结 | —— |
| 镜像功能 | 支持（水平镜像+垂直镜像） |
| 图像翻转 | 支持 |
| 黑屏功能 | —— |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 数字降噪 | 2D数字降噪 |
| 电子快门 | 1/30s~1/10,000s |
| 数字慢快门 | —— |
| 对比度 | 可调 |
| 饱和度 | 可调 |
| 透雾功能 | 支持 |
| 移动侦测 | —— |
| 隐私遮蔽 | —— |
| 边缘照度补偿 | 支持 |
| 一般规范 |
| 外型尺寸 | 56（W）* 56（H）* 110（L） mm |
| 工作温度/湿度 | ﹣10℃～50℃，10％RH～60％RH |
| 保存温度/湿度 | ﹣20℃～60℃，10％RH～80％RH |
| 电源供应 | DC 12V±10% |
| 功耗 | 3.5W MAX |
| 净重 | 108g |

#### 引脚定义

日立36P的接口定义是：(第一脚如上图所示位置)

| 1 | RXD | 10 | GND | 19 | CD5 | 28 | YD6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TXD | 11 | GND | 20 | CD4 | 29 | YD5 |
| 3 | GND | 12 | DCK | 21 | GND | 30 | YD4 |
| 4 | 12V | 13 | GND | 22 | CD3 | 31 | GND |
| 5 | 12V | 14 | HSYNC | 23 | CD2 | 32 | YD3 |
| 6 | 12V | 15 | VSYNC | 24 | CD1 | 33 | YD2 |
| 7 | GND | 16 | GND | 25 | CD0 | 34 | YD1 |
| 8 | GND | 17 | CD7 | 26 | GND | 35 | YD0 |
| 9 | GND | 18 | CD6 | 27 | YD7 | 36 | GND |

SONY 30P LVDS的接口定义是：(第一脚如上图所示位置)

| 1 | NC | 9 | GND | 17 | 12V | 25 | TXIN2- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | NC | 10 | GND | 18 | RXD | 26 | TXIN2+ |
| 3 | NC | 11 | GND | 19 | TXD | 27 | TXCLK- |
| 4 | NC | 12 | GND | 20 | GND | 28 | TXCLK+ |
| 5 | NC | 13 | 12V | 21 | TXIN0- | 29 | TXIN3- |
| 6 | NC | 14 | 12V | 22 | TXIN0+ | 30 | TXIN3+ |
| 7 | GND | 15 | 12V | 23 | TXIN1- |  |  |
| 8 | GND | 16 | 12V | 24 | TXIN1+ |  |  |

通信协议： VISCA， 波特率9600