10X  200W  HD  模拟高清一体机机芯式样书

#### 产品型号

FTZ10YH108-AH

#### 产品外观图

#### 规格参数

| 摄像机 |
| --- |
| 规格型号 | FTZ10YH108-AH |
| 分辨率 | 200万像素 1920（H）X 1080（V） |
| 通讯方式 | RS232 |
| 通讯协议 | 控制SONY VISCA |
| 接口 | 9Pin1.0mm间距连接器 |
| 传感器类型 | 1/2.9" CMOS |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 日夜转换模式 | 彩色/黑白/自动 |
| 最低照度 | 彩色：0.1Lux 黑白：0.01Lux |
| 视频输出 | 模拟高清（AHD/CVI/TVI/CVBS） |
| 信噪比 | ≥50dB（AGC OFF） |
| 镜头 |
| IRCUT | 支持 |
| 相对孔径（F.N） | F1.6～F2.5 |
| 光学镜头 | 10X f=4.7mm～47mm |
| 视场角 | H: 57.6°（W）～5.8°（T） V：36.4°（W）～4.3°（T） |
| 功能 |
| 曝光模式 | 自动 |
| 白平衡 | 自动 |
| 聚焦模式 | 自动/手动 |
| 增益控制 | 自动 |
| 镜像功能 | 支持（水平镜像+垂直镜像） |
| 图像翻转 | 支持 |
| 数字降噪 | 3D/2D降噪 |
| 电子快门 | 1/30s~1/10,000s |
| 对比度 | 可调 |
| 饱和度 | 可调 |
| 亮度 | 可调 |
| 锐度 | 可调 |
| 一般规范 |
| 外型尺寸 | 38.6（W）* 41（H）* 64.6（L） mm |
| 工作温度/湿度 | ﹣10℃～50℃，10％RH～60％RH |
| 保存温度/湿度 | ﹣20℃～60℃，10％RH～80％RH |
| 电源供应 | DC 12V±10% |
| 功耗 | 2.5W MAX |
| 净重 | 108g |

#### 引脚定义

如上图所示引脚定义依次为：

| 管脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | GND | NC | GND | VOUT | GND | 12V | GND | TXD | RXD |

其中TXD和RXD为3.3V电平，兼容5V电平

通信协议： VISCA， 波特率9600

# Text boxes

9  8  7   6   5   4   3   2   1