18X（1/3〞）AHD1080P高清一体机机芯式样书

#### 产品型号

FTZ18SH108-AHD

#### 产品外观图

#### 规格参数

| 摄像机 |
| --- |
| 规格型号 | FTZ18SH108-AHD |
| 分辨率 | 200万像素 1920（H）X1080（V） |
| 通讯方式 | RS232 |
| 通讯协议 | SONY VISCA |
| 接口 | 9P FPC/6PX1.25mm连接器 |
| 传感器类型 | 1/3" CMOS |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 日夜转换模式 | 彩色/黑白/自动 |
| 最低照度 | 彩色：0.1Lux 黑白：0.01Lux |
| 同步方式 | 内同步 |
| 视频输出 | AHDH(1Vp-p 75欧) |
| 信噪比 | ≥50dB（AGC OFF） |
| 镜头 |
| IRCUT | IRCUT双滤自动切换 |
| 自动光圈 | 支持 |
| 光学镜头 | 18X， f=4.7mm～84.6mm F1.6(W)～2.7(T) |
| 视场角 | H：54.8°（W）～3.4°（T） V：41°（W）～2.5°（T） |
| 功能 |
| 曝光模式 | 自动/手动 |
| 白平衡 | 自动/室内/室外/手动 |
| 聚焦模式 | 自动/手动 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 图片效果 | 自动/彩色/黑白/负片 |
| 电子放大 | —— |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 图像冻结 | —— |
| 镜像功能 | 支持（水平镜像+垂直镜像） |
| 图像翻转 | 支持 |
| 黑屏功能 | —— |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 数字降噪 | 2D数字降噪 |
| 电子快门 | 1/30s~1/10,000s |
| 数字慢快门 | —— |
| 对比度 | 可调 |
| 饱和度 | 可调 |
| 透雾功能 | 支持 |
| 移动侦测 | —— |
| 隐私遮蔽 | —— |
| 边缘照度补偿 | 支持 |
| 一般规范 |
| 外型尺寸 | 50（W）* 60（H）* 90（L） mm |
| 工作温度/湿度 | ﹣10℃～50℃，10％RH～60％RH |
| 保存温度/湿度 | ﹣20℃～60℃，10％RH～80％RH |
| 电源供应 | DC 12V±10% |
| 功耗 | 5W MAX |
| 净重 | 270g |

#### 引脚定义

9P FPC的接口定义是：(第一脚如上图所示位置)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RXD | TXD | GND | DC12V | GND | AHD-OUT | GND | NC | GND |

6Px1.25mm连接器的接口定义是：(第一脚如上图所示位置)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AHD- OUT | GND | RXD | TXD | GND | DC12V |

4Px1.25mm连接器的接口定义是：(第一脚如上图所示位置)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| NC | NC | 485A | 485B |

9pin/6pin通信协议： VISCA， 波特率9600

4pin通信协议： PELCO， 波特率9600

# Text boxes

4P  FPC

6P FPC

1

1

1

9

9P  FPC